Phụ lục A

Chính sách sử dụng chất làm lạnh Hydrocarbon (HC) tại Singapore

| STT | Các thiết bị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tủ lạnh và máy điều hòa không khí gia dụng (như điều hòa đứng và điều hòa treo trên tường) | Cho phép sử dụng chất làm lạnh HC trong các máy lạnh gia dụng thuộc Chương trinh Bảo vệ Người tiêu dung do SPRING thực hiện , với khối lượng nạp 150g chất làm lạnh HC và phải được hàn kín bên trong tủ lạnh. Cho phép sử dụng chất làm lạnh HC trong các máy điều hòa không khí gia dụng thuộc Chương trinh Bảo vệ Người tiêu dung do SPRING thực hiệnThông tin tới người tiêu dùng (như: nhãn khuyến cáo) về các nguy cơ tiềm ẩn của chất làm lạnh HC và vấn đề thải bỏ. |
| 2 | Hệ thống điều hòa không khí | Không cho phép sử dụng các chất làm lạnh HC trong hệ thống điều hòa không khí 2 trong công trình xây dựng. Các công trình đã chuyển đổi hệ thống điều hòa không khi sang sử dụng chất làm lạnh HC một cách tạm thời3, phải dần bị loại bỏ vào cuối năm 20164. Không cho phép sử dụng các chất làm lạnh HC trong hệ thống điều hòa không khí cho các phương tiện giao thông đường bộ5. |
| 3 | Hệ thống máy lạnh công nghiệp6 (như: phòng lạnh trong siêu thị và các nhà máy lưu trữ thực phẩm) | Không cho phép sử dụng các chất làm lạnh HC trong hệ thống máy lạnh công nghiệp |
| 4 | Hệ thống làm lạnh chế biến công nghiệp (như: máy trao đổi nhiệt) | Không cho phép sử dụng các chất làm lạnh HC trong hệ thống máy lạnh chế biến công nghiệp ngoại trừ: Việc sử dụng chất làm lạnh HC là tất yếu (phương án duy nhất)7 đối với quá trình chế biến công nghiệp, và Đáp ứng được chế độ an toàn lao động của MOM (Bộ Lao động-ND) và các yêu cầu quản lý an toàn cháy nổ của SCDF. Đối với những người hiện đang sử dụng8 chất làm lạnh HC không phải là tất yếu đối với quá trình chế biến công nghiệp, họ có thể gửi đơn đến SCDF để xin ngoại lệ. Họ phải cung cấp đầy đủ thông tin chứng minh rằng các quy định an toàn cháy nổ hiện tại là phù hợp để xử lý các nguy cơ cháy nổ do chất lành lạnh HC gây ra hoặc có kế hoạch thực hiện các biện pháp bổ sung cần thiết để xử lý các nguy cơ cháy nổ này. |

Chú thích:

2. Các hệ thống  điều hòa không khi trong các công trình xây dựng hệ thống đồng bộ hoặc được chia theo khối đa chức năng đòi hỏi việc lắp đặt đường ống vào các khu vực có người ở.

3. Việc thay thế trực tiếp chất làm lạnh HCFC bằng chất làm lạnh HC mà không làm thay đổi các đặc tính vận hành và thiết kế của thiết bị.

4. Người sử dụng là người chưa từng liên hệ trực tiếp với SCDF nay phải liên hệ với SCDF để được hướng dẫn chi tiết.

5. LTA sẽ công bố các hạn chế trong hướng dẫn đối với việc nhập khẩu ô tô và hoán cải ô tô.

6. Các hệ thống làm lạnh thương mại bao gồm phòng lạnh, thiết bị lạnh thương mại/bán lẻ và các xe lạnh.

7. Việc sử dụng chất làm lạnh HC là tất yếu đối với quá trình chế biến công nghiệp nếu như không có phương án nào khác để đạt được các tính năng đặc thù cần thiết đối với quá trình đó.

8. Người sử dụng là người chưa từng liên hệ trực tiếp với SCDF nay phải liên hệ với SCDF để được hướng dẫn chi tiết.