Dự thảo

| BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Số: /2012/TT-BKHCN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2012 |
| --- | --- |

THÔNG TƯ

Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu 
quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009

của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau đây:

a) Thương nhân kinh doanh xăng dầu;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về đo lường, chất lượng quy định tại Điều 14 và Điều 15 của Thông tư này;

c) Cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

2. Thông tư này không áp dụng đối với thương nhân sản xuất, nhập khẩu, pha chế xăng dầu chuyên dùng cho nhu cầu riêng của mình, không đưa ra lưu thông trên thị trường theo quy định của Bộ Công thương.

Điều 3.  Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Phép đo là tập hợp các thao tác để xác định lượng xăng dầu cần đo.

2. Phương tiện đo là phương tiện kỹ thuật để thực hiện phép đo.

3. Xăng dầu là tên chung để chỉ các sản phẩm của quá trình lọc hóa dầu thô, dùng làm nhiên liệu, bao gồm: xăng động cơ, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút, nhiên liệu bay; các sản phẩm khác dùng làm nhiên liệu động cơ, không bao gồm các loại khía hóa lỏng.

4. Các từ ngữ khác trong Thông tư này được hiểu theo quy định tại Điều 3 Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

##### Chương II

##### QUY ĐỊNH VỀ ĐO LƯỜNG TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU

Điều 4. Đối với hoạt động nhập khẩu, sản xuất, pha chế, phân phối, kinh doanh dịch vụ xăng dầu

Thương nhân nhập khẩu, sản xuất, pha chế, phân phối, kinh doanh dịch vụ xăng dầu phải thực hiện các quy định về đo lường sau đây:

1. Phương tiện đo được dùng để xác định lượng xăng dầu trong mua bán, thanh toán giữa các tổ chức, cá nhân phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a) Đã được phê duyệt mẫu và kiểm định theo quy định của pháp luật về đo lường; chứng chỉ kiểm định (dấu kiểm định, tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định) phải còn thời hạn giá trị;

b) Các bộ phận, chi tiết của phương tiện đo phải phù hợp với mẫu đã được phê duyệt;

c) Có phạm vi đo phù hợp với lượng xăng dầu cần đo;

d) Bảo đảm các yêu cầu sử dụng theo quy định của nhà sản xuất phương tiện đo; trường hợp phương tiện đo bị sai hỏng trong quá trình sử dụng, thương nhân sở hữu, sử dụng phương tiện đo phải dừng việc sử dụng và chủ động phối hợp với tổ chức kiểm định được chỉ định, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng địa phương thực hiện biện pháp khắc phục để bảo đảm phương tiện đo phù hợp yêu cầu quy định.

2. Khi một hoặc một số phương tiện đo quy định tại khoản 1 Điều này được lắp đặt cùng với các cơ cấu, bộ phận khác tạo thành hệ thống đo dùng để xác định lượng xăng dầu trong mua bán, thanh toán giữa các tổ chức, cá nhân thì hệ thống đo này phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đo lường theo quy định của pháp luật về đo lường.

3. Sai số kết quả đo lượng xăng dầu trong mua bán, thanh toán với các tổ chức, cá nhân hoặc trong kiểm tra không được vượt quá 1,5 lần giới hạn sai số cho phép theo quy định hiện hành về đo lường đối với phương tiện đo nêu tại khoản 1 hoặc hệ thống đo nêu tại khoản 2 Điều này.

Điều 5. Đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu

Ngoài các quy định về đo lường quy định tại Điều 4 của Thông tư này, thương nhân bán lẻ xăng dầu phải thực hiện các quy định sau đây:

1. Có sẵn các ca đong, bình đong có dung tích  1L, 2L, 5L, 10L và các ống đong chia độ (để xác định sai số) có phạm vi đo phù hợp có phạm vi đo phù hợp; sẵn sàng thực hiện phép đo đối chứng khi được yêu cầu. Các ca đong, bình đong và ống đong chia độ này phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a) Đã được kiểm định và còn trong thời hạn giá trị của chứng chỉ kiểm định;

b) Được đặt tại vị trí sử dụng thuận lợi cho việc kiểm tra của người có trách nhiệm hoặc người mua xăng dầu đối với việc thực hiện phép đo, kết quả đo lượng xăng dầu;

c) Được bảo quản, sử dụng theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ca đong, bình đong; bảo đảm duy trì các yêu cầu kỹ thuật đo lường của ca đong, bình đong trong quá trình sử dụng.

2. Phải xây dựng kế hoạch và thực hiện định kỳ tự kiểm tra phương tiện đo, hệ thống đo, điều kiện thực hiện phép đo để bảo đảm lượng xăng dầu trong mua bán, thanh toán với nhà cung cấp, khách hàng phù hợp với quy định tương ứng tại khoản 3 Điều 4 của Thông tư này.

##### Chương III

##### QUY ĐỊNH VỀ CHẤT LƯỢNG TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU

Điều 6. Màu chỉ định, liều lượng màu pha

1. Xăng không chì RON 92:

- Màu chỉ định: Xanh.

- Liều lượng màu pha: 5 mg/lít.

- Sản phẩm sau khi pha màu có dạng chất lỏng màu xanh lá cây.

2. Xăng không chì RON 95:

- Màu chỉ định: Vàng.

- Liều lượng màu pha: 5 mg/lít.

- Sản phẩm sau khi pha màu có dạng chất lỏng màu vàng nhạt.

Điều 7. Đối với xăng dầu nhập khẩu

Thương nhân nhập khẩu xăng dầu phải thực hiện các quy định sau đây:

1. Yêu cầu chung:

a) Xây dựng, áp dụng và duy trì hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 hoặc hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành dầu khí theo tiêu chuẩn ISO/TS 29001:2007; được đánh giá và cấp giấy chứng nhận bởi tổ chức chứng nhận được chỉ định;

b) Lấy mẫu và lưu mẫu đối với mỗi lô hàng vận chuyển, trường hợp cần thiết hoặc nếu có yêu cầu, có thể lấy mẫu riêng cho từng bồn bể thuộc lô hàng khi tiến hàng vận chuyển hoặc giao nhận (một mẫu lưu tại thương nhân nhập khẩu, một mẫu do khách hàng, bên vận chuyển lưu). Bình chứa mẫu phải được làm bằng các vật liệu không gây ảnh hưởng đến chất lượng xăng dầu, không rò rỉ, không có các chất làm ảnh hưởng đến chất lượng xăng dầu và có nắp kín. Bình chứa mẫu phải được làm sạch, khô và cần được tráng kỹ bằng xăng dầu sẽ chứa trước khi lấy mẫu. Khi lấy mẫu phải có biên bản lấy mẫu, các mẫu lưu phải được niêm phong thích hợp và có chữ ký xác nhận (trên biên bản lấy mẫu và trên niêm phong) của đại diện có thẩm quyền của các bên liên quan. Mẫu lưu còn niêm phong sẽ là mẫu để đối chứng khi có tranh chấp về chất lượng. Thời gian lưu mẫu tối thiểu là 15 ngày.

c) Niêm phong đối với mỗi bồn bể và các phương tiện chứa xăng dầu bằng loại niêm phong thích hợp khi vận chuyển cho khách hàng. Niêm phong phải được kiểm tra và ký xác nhận giữa hai bên và được thể hiện cụ thể trong hồ sơ.

2. Yêu cầu riêng:

a) Đối với xăng dầu nhập khẩu thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 1:2009/BKHCN về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học  do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành (sau đây viết tắt là quy chuẩn QCVN 1:2009/BKHCN):

- Phải thực hiện các biện pháp quản lý chất lượng (kể cả việc tự kiểm tra chất lượng định kỳ) theo quy định tại quy chuẩn QCVN 1:2009/BKHCN và tiêu chuẩn công bố áp dụng trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường; đảm bảo chất lượng xăng dầu phù hợp quy chuẩn QCVN 1:2009/BKHCN khi xuất cho khách hàng.

- Thực hiện việc kiểm tra chất lượng xăng dầu nhập khẩu trước khi làm thủ tục thông quan. Nội dung, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng xăng dầu nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Xăng dầu nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu về chất lượng phải được xử lý theo một trong hai hình thức tái chế hoặc tái xuất theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Cung cấp cho khách hàng, bên vận chuyển tiêu chuẩn công bố áp dụng và giấy xác nhận chất lượng xăng dầu đáp ứng quy chuẩn QCVN 1:2009/BKHCN theo mẫu quy định tại Phụ lục Thông tư này.

b) Đối với các loại xăng dầu khác:

- Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với từng loại sản phẩm theo quy định. Nội dung của tiêu chuẩn công bố không được trái với các tiêu chuẩn quốc gia tương ứng.

- Bảo đảm chất lượng xăng dầu phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố.

- Cung cấp cho khách hàng, bên vận chuyển kết quả đánh giá sự phù hợp về chất lượng với tiêu chuẩn công bố áp dụng.

Điều 8. Đối với xăng dầu trong sản xuất, pha chế

1. Thương nhân sản xuất, pha chế xăng dầu phải thực hiện các quy định sau đây:

a) Yêu cầu chung:

- Về năng lực thử nghiệm:

+ Giai đoạn từ nay đến ngày 31/12/2014: có đủ trang thiết bị cần thiết và phù hợp để kiểm tra, thử nghiệm, đánh giá các chỉ tiêu chất lượng của xăng dầu thành phẩm quy định quy chuẩn QCVN 1:2009/BKHCN. Xây dựng, áp dụng và duy trì hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng đối với phòng thử nghiệm xăng dầu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2007 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005;

Trường hợp chưa đủ điều kiện thử nghiệm tất cả các chỉ tiêu chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia hiện hành, thương nhân được phép sử dụng phòng thử nghiệm bên ngoài để thử các chỉ tiêu chưa thử nghiệm được và phải được thể hiện bằng hợp đồng cung cấp dịch vụ thử nghiệm. Sử dụng các phòng thử nghiệm đã xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2007 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005 và đã thực hiện đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

+ Giai đoạn sau năm 2014: có đủ các trang thiết bị thử nghiệm để kiểm tra, thử nghiệm tất cả các chỉ tiêu chất lượng của xăng dầu thành phẩm quy định tại quy chuẩn QCVN 1:2009/BKHCN.

- Xây dựng, áp dụng và duy trì hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 hoặc hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành dầu khí theo tiêu chuẩn ISO/TS 29001:2007; được đánh giá và cấp giấy chứng nhận bởi tổ chức chứng nhận được chỉ định.

- Khi sử dụng phụ gia không thông dụng để sản xuất, pha chế xăng dầu, thương nhân sản xuất, pha chế xăng dầu phải đăng ký sử dụng phụ gia này và được chấp thuận đăng ký theo quy định tại Thông tư số 15/2009/TT-BKHCN ngày 02 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Lấy mẫu và lưu mẫu đối với mỗi lô hàng vận chuyển, trường hợp cần thiết hoặc nếu có yêu cầu, có thể lấy mẫu riêng cho từng bồn bể thuộc lô hàng khi tiến hàng vận chuyển hoặc giao nhận (một mẫu lưu tại thương nhân sản xuất, pha chế một mẫu do khách hàng, bên vận chuyển lưu). Bình chứa mẫu phải được làm bằng các vật liệu không gây ảnh hưởng đến chất lượng xăng dầu, không rò rỉ, không có các chất làm ảnh hưởng đến chất lượng xăng dầu và có nắp kín. Bình chứa mẫu phải được làm sạch, khô và cần được tráng kỹ bằng xăng dầu sẽ chứa trước khi lấy mẫu. Khi lấy mẫu phải có biên bản lấy mẫu, các mẫu lưu phải được niêm phong thích hợp và có chữ ký xác nhận (trên biên bản lấy mẫu và trên niêm phong) của đại diện có thẩm quyền của các bên liên quan. Mẫu lưu còn niêm phong sẽ là mẫu để đối chứng khi có tranh chấp về chất lượng. Thời gian lưu mẫu tối thiểu là 15 ngày.

- Niêm phong đối với mỗi bồn bể và các phương tiện chứa xăng dầu bằng loại niêm phong thích hợp khi vận chuyển cho khách hàng. Niêm phong phải được kiểm tra và ký xác nhận giữa hai bên và được thể hiện cụ thể trong hồ sơ.

b) Yêu cầu riêng:

- Đối với xăng dầu thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn QCVN 1:2009/BKHCN:

+ Thực hiện việc chứng nhận sản phẩm phù hợp với quy chuẩn QCVN 1:2009/BKHCN (chứng nhận hợp quy); công bố hợp quy trên cơ sở chứng nhận hợp quy; công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định, nội dung của tiêu chuẩn công bố áp dụng không được trái với yêu cầu của quy chuẩn QCVN 1:2009/BKHCN.

+ Cung cấp cho khách hàng, bên vận chuyển tiêu chuẩn công bố áp dụng và giấy xác nhận chất lượng xăng dầu đáp ứng quy chuẩn QCVN 1:2009/BKHCN theo mẫu quy định tại Phụ lục Thông tư này.

- Đối với loại xăng dầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn QCVN 1:2009/BKHCN: Thực hiện việc kiểm tra thử nghiệm chất lượng đối với từng lô xăng dầu thành phẩm và chỉ đưa vào lưu thông các lô xăng dầu đã công bố tiêu chuẩn áp dụng theo các tiêu chuẩn quốc gia hiện hành do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Kết quả kiểm tra thử nghiệm của từng lô hàng phải được cấp cho nhà phân phối, bán lẻ và lưu trữ, xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 9. Đối với xăng dầu trong phân phối tại tổng đại lý, đại lý

Thương nhân là tổng đại lý, đại lý phải thực hiện các quy định sau đây:

a) Xây dựng, áp dụng và duy trì hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 hoặc hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành dầu khí theo tiêu chuẩn ISO/TS 29001:2007; được đánh giá và cấp giấy chứng nhận bởi tổ chức chứng nhận được chỉ định;

b) Tổng đại lý chỉ được ký hợp đồng cung cấp xăng dầu cho một thương nhân đầu mối. Đại lý chỉ được ký hợp đồng cung cấp xăng dầu của một tổng đại lý hoặc một thương nhân đầu mối. Hợp đồng phải quy định rõ về mức chất lượng, chủng loại xăng dầu và trách nhiệm của các bên đối với chất lượng xăng dầu trong quá trình vận chuyển, lưu thông phân phối;

c) Đối với xăng dầu thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn QCVN 1:2009/BKHCN: Chỉ được phân phối xăng dầu đã thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy định tại quy chuẩn này; đảm bảo chất lượng xăng dầu phù hợp quy chuẩn QCVN 1:2009/BKHCN khi xuất cho khách hàng.

Đối với xăng dầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy QCVN 1:2009/BKHCN: Chỉ được phân phối xăng dầu phù hợp tiêu chuẩn quốc gia hiện hành;

d) Cung cấp cho khách hàng, bên vận chuyển bản sao tiêu chuẩn công bố áp dụng và bản sao giấy xác nhận chất lượng xăng dầu theo mẫu quy định tại Phụ lục Thông tư này;

đ) Lấy mẫu và lưu mẫu cho từng bồn bể vận chuyển (một mẫu lưu tại tổng đại lý, một mẫu do khách hàng, bên vận chuyển lưu giữ, bản quản). Bình chứa mẫu phải được làm bằng các vật liệu không gây ảnh hưởng đến chất lượng xăng dầu, không rò rỉ, không có các chất làm ảnh hưởng đến chất lượng xăng dầu và có nắp kín. Bình chứa mẫu phải được làm sạch, khô và cần được tráng kỹ bằng xăng dầu sẽ chứa trước khi lấy mẫu. Khi lấy mẫu phải có biên bản lấy mẫu, các mẫu lưu phải được niêm phong thích hợp và có chữ ký xác nhận (trên biên bản lấy mẫu và trên niêm phong) của các bên có liên quan. Mẫu lưu còn niêm phong sẽ là mẫu để đối chứng khi có tranh chấp về chất lượng. Thời gian lưu mẫu tối thiểu là 15 ngày;

e) Niêm phong đối với mỗi bồn bể và các phương tiện chứa xăng dầu trước khi vận chuyển cho khách hàng. Việc niêm phong phải được ký xác nhận giữa hai bên và được thể hiện cụ thể trong hồ sơ giao nhận.

Điều 10. Đối với xăng dầu trong phân phối tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Thương nhân là cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải thực hiện các quy định  sau đây:

a) Đảm bảo cung cấp cho người tiêu dùng xăng dầu phù hợp quy chuẩn QCVN 1:2009/BKHCN, tiêu chuẩn công bố áp dụng;

b) Thông báo công khai ở vị trí dễ nhận biết cho người tiêu dùng các thông tin sau: tên, chủng loại xăng dầu; trị số octan đối với xăng không chì; trị số octan và ký hiệu E5 đối với xăng E5; hàm lượng lưu huỳnh đối với nhiên liệu điêzen; hàm lượng lưu huỳnh và ký hiệu B5 đối với nhiên liệu điezen B5; tiêu chuẩn công bố áp dụng.

c) Có hồ sơ chất lượng theo quy định đối với từng loại xăng dầu khi nhập vào do thương nhân đầu mối cung cấp, bao gồm:

##### - Bản sao giấy xác nhận chất lượng xăng dầu phù hợp quy chuẩn QCVN 1:2009/BKHCN theo mẫu quy định tại Phụ lục Thông tư này và tiêu chuẩn công bố áp dụng của nhà phân phối cung cấp.

- Biên bản xác nhận tình trạng niêm phong bồn bể vận chuyển trước khi nhập hàng.

- Biên bản kiểm tra mẫu lưu trong quá trình vận chuyển, biên bản lấy mẫu và mẫu lưu khi giao nhận tại cửa hàng. Các biên bản được lập phải có chữ ký xác nhận của các bên có liên quan.

- Hóa đơn hoặc bản sao hóa đơn mua hàng.

d) Lấy mẫu và lưu mẫu cho từng chuyến hàng nhập. Bình chứa mẫu phải được làm bằng các vật liệu không gây ảnh hưởng đến chất lượng xăng dầu, không rò rỉ, không có các chất làm ảnh hưởng đến chất lượng xăng dầu và có nắp kín. Bình chứa mẫu phải được làm sạch, khô và cần được tráng kỹ bằng xăng dầu sẽ chứa trước khi lấy mẫu. Khi lấy mẫu phải có biên bản lấy mẫu và mẫu lưu phải được niêm phong, có ký xác nhận của cửa hàng và bên vận chuyển. Mẫu lưu còn niêm phong là mẫu để đối chứng khi có tranh chấp về chất lượng giữa cửa hàng và bên vận chuyển. Thời gian lưu mẫu sau 05 ngày kể từ khi bán hết chuyến hàng.

đ) Có quy trình, kiểm soát sự phù hợp của hệ thống bể chứa xăng dầu để duy trì chất lượng phù hợp quy chuẩn QCVN 1:2009/BKHCN, tiêu chuẩn công bố áp dung, đảm bảo hệ thống bể chứa xăng dầu không bị rò rỉ và chứa đựng không lẫn loại xăng dầu. Định kỳ tối thiểu 1 lần/năm phải thực hiện việc xúc rửa, làm sạch, duy tu hệ thống bể chứa và các báo cáo thực hiện phải được lưu hồ sơ.

Điều 11. Đối với xăng dầu trong kinh doanh dịch vụ vận chuyển xăng dầu

Thương nhân kinh doanh dịch vụ vận chuyển xăng dầu phải thực hiện các quy định sau đây:

1. Xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 hoặc hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành dầu khí theo tiêu chuẩn ISO/TS 29001:2007; được đánh giá và cấp giấy chứng nhận bởi tổ chức chứng nhận được chỉ định;

2. Đảm bảo chất lượng xăng dầu phù hợp quy chuẩn QCVN 1:2009/BKHCN, tiêu chuẩn công bố áp dụng trong suốt quá trình vận chuyển;

3. Lưu hồ sơ chất lượng trong quá trình vận chuyển, bao gồm:

##### a) Bản sao giấy xác nhận chất lượng xăng dầu phù hợp quy chuẩn QCVN 1:2009/BKHCN theo mẫu quy định tại Phụ lục Thông tư này và tiêu chuẩn công bố áp dụng của nhà phân phối cung cấp;

b) Biên bản giao nhận và xác nhận tình trạng niêm phong bồn bể chứa xăng dầu;

c) Biên bản lấy mẫu có chữ ký xác nhận của các bên có liên quan khi giao nhận;

d) Biên bản giao nhận hàng hóa có chữ ký xác nhận (số lượng, tình trạng niêm phong bồn bể, kiểm tra mẫu lưu sau quá trình vận chuyển...) của các bên có liên quan khi giao hàng.

Điều 12. Đối với xăng dầu xuất khẩu

Thương nhân xuất khẩu xăng dầu phải thực hiện các quy định sau đây:

1. Cung cấp xăng dầu cho thương nhân nước ngoài đúng chất lượng theo hợp đồng đã ký kết.

2. Trường hợp xăng dầu bị nước nhập khẩu trả lại, thương nhân kinh doanh xăng dầu phải thực hiện các biện pháp quản lý chất lượng theo quy định tại Điều 7 Thông tư này.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ,

THƯƠNG NHÂN KINH DOANH XĂNG DẦU

Điều 13. Trách nhiệm của thương nhân kinh doanh xăng dầu

1. Trách nhiệm chung của thương nhân kinh doanh xăng dầu:

a) Tuân thủ quy định về sử dụng đơn vị đo; thực hiện đúng nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về đo lường khi tham gia hoạt động đo lường trong kinh doanh xăng dầu;

b) Chỉ được đưa vào lưu thông trên thị trường các loại xăng dầu đáp ứng các yêu cầu về chất lượng theo quy định tại Thông tư này;

c) Thực hiện các biện pháp theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để người có trách nhiệm, khách hàng hoặc đại diện của khách hàng có thể kiểm tra phương pháp đo, kết quả đo, chất lượng của xăng dầu cung cấp cho khách hàng;

d) Chịu sự kiểm tra, thanh tra về đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật và tuân thủ quyết định thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Trách nhiệm cụ thể của thương nhân kinh doanh xăng dầu:

a) Trách nhiệm của thương nhân nhập khẩu và thương nhân sản xuất, pha chế xăng dầu (sau đây viết tắt là thương nhân đầu mối):

- Phải sẵn có bản sao chứng chỉ chất lượng (giấy chứng nhận hợp quy, thông báo tiếp nhận công bố hợp quy đối với xăng dầu sản xuất, pha chế trong nước; giấy chứng nhận hợp quy hoặc thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng nhập khẩu đối với xăng dầu nhập khẩu) và bản sao tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với từng loại xăng dầu cho tổng đại lý. Cung cấp bản sao giấy xác nhận chất lượng theo mẫu quy định tại Phụ lục Thông tư này cho tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

- Lưu giữ hồ sơ chất lượng và hồ sơ xác nhận của khách hàng về việc niêm phong bồn bể và các phương tiện vận chuyển trước khi giao xăng dầu cho khách hàng.

- Sử dụng phương tiện vận chuyển xăng dầu đã được kiểm định bồn bể theo quy định.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng xăng dầu của tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc trong quá trình lưu thông phân phối trong trường hợp mẫu lưu tại tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu không phù hợp quy chuẩn QCVN 1:2009/BKHCN và tiêu chuẩn công bố áp dụng.

b) Trách nhiệm của thương nhân là tổng đại lý, đại lý:

- Lưu giữ hồ sơ xác nhận của khách hàng về việc niêm phong bồn bể vận chuyển trước khi giao xăng dầu cho khách hàng.

- Sử dụng phương tiện vận chuyển xăng dầu đã được kiểm định bồn bể theo quy định.

- Đảm bảo chất lượng xăng dầu phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành. Không được tiếp nhận xăng dầu từ nguồn trôi nổi, không rõ xuất xứ để bán tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc và giao cho các đại lý bán lẻ thuộc hệ thống phân phối của mình.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng xăng dầu của cửa hàng bán lẻ, đại lý trong quá trình lưu thông phân phối trong trường hợp mẫu lưu tại đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu không phù hợp quy chuẩn QCVN 1:2009/BKHCN và tiêu chuẩn công bố áp dụng.

c) Trách nhiệm của cửa hàng bán lẻ xăng dầu:

- Đảm bảo chất lượng xăng dầu phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành. Chịu trách nhiệm về chất lượng xăng dầu tại cửa hàng nếu không đạt quy chuẩn QCVN 1:2009/BKHCN trong khi mẫu lưu đạt quy chuẩn QCVN 1:2009/BKHCN.

- Lưu giữ hồ sơ chất lượng do thương nhân đầu mối, tổng đại lý, đại lý cung cấp.

- Cung cấp cho người tiêu dùng xăng dầu đúng chủng loại với chất lượng được cung cấp từ tổng đại lý, đại lý và thương nhân đầu mối.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng xăng dầu bán cho người tiêu dùng.

d) Trách nhiệm của thương nhân kinh doanh dịch vụ vận chuyển xăng dầu:

- Chịu trách nhiệm về chất lượng xăng dầu trong suốt quá trình vận chuyển nếu xăng dầu không đạt quy chuẩn QCVN 1:2009/BKHCN, tiêu chuẩn công bố áp dụng trong khi mẫu lưu tại nhà phân phối (thương nhân đầu mối, tổng đại lý, đại lý) đạt quy chuẩn QCVN 1:2009/BKHCN, tiêu chuẩn công bố áp dụng.

- Lưu giữ hồ sơ chất lượng trong quá trình vận chuyển xăng dầu cho khách hàng.

Điều 14. Trách nhiệm của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

1. Phê duyệt mẫu phương tiện đo; cấp giấy chứng nhận đăng ký và chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường theo quy định của pháp luật về đo lường trong kinh doanh xăng dầu.

2. Hướng dẫn chi tiết về yêu cầu kỹ thuật đo lường đối với phương tiện đo, hệ thống đo; hướng dẫn về việc kiểm tra phép đo, kết quả đo.

3. Chỉ định, thừa nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp có đủ năng lực thực hiện việc đánh giá sự phù hợp xăng dầu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và theo quy định của Thông tư này.

4. Chủ trì thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng xăng dầu nhập khẩu; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng theo quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

5. Hướng dẫn thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện các biện pháp để người có trách nhiệm, khách hàng hoặc đại diện của khách hàng có thể kiểm tra phép đo, kết quả đo, chất lượng của xăng dầu cung cấp cho khách hàng.

6. Tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về đo lường, chất lượng cho các tổ chức, cá nhân liên quan trong kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Thông tư này.

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1. Tổ chức thực hiện thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về đo lường, chất lượng cho các tổ chức, cá nhân liên quan trong kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Thông tư này trên địa bàn địa phương.

2. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng và các nhiệm vụ khác theo quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

3. Định kỳ tháng 3 hàng năm, tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình kiểm tra và xử lý vi phạm về đo lường, chất lượng trong hoạt động bán lẻ xăng dầu của năm trước trên địa bàn địa phương.

##### Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày .... tháng .... năm 2012 và thay thế Thông tư số 11/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

Điều 17. Tổ chức thực hiện

1. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn được viện dẫn trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản mới.

2. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức thực hiện Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét, giải quyết./.

| Nơi nhận: - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Các Phó Thủ tướng CP (để báo cáo); - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); - Công báo; - Lưu: VT, PC, TĐC. | BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- |